ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

АО «ТУЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ до наступления срока технологического присоединения по постоянной схеме, либо когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно на срок до 12 месяцев.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

В случае технологического присоединения энергопринимающего устройства максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и уровнем  напряжения до 20 кВ, а также если заявителю ранее не предоставлялась услуга по технологическому присоединению по льготной цене, либо прошло более 3 лет с момента технологического присоединения по льготной цене - размер платы составляет 550 рублей.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): заявка на осуществление временного технологического присоединения при одновременном соблюдении условий:

а) наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно);

б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения, на уровне напряжения ниже 35 кВ.

Заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства АО «ТГЭС» до присоединяемых энергопринимающих устройств.

При отсутствии технической возможности временного технологического присоединения и по желанию заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, мощность энегопринимающих устройств которых до 150 кВт, АО «ТГЭС» предоставляет им автономные источники питания до окончания срока электроснабжения по временной схеме. Расходы, связанные с предоставлением автономного резервного источника питания и его эксплуатацией несет заявитель. Если по желанию данных заявителей электроснабжение энергопринимающих устройств будет осуществляться с использованием автономных источников питания, предоставленных не АО «ТГЭС», то заявка на технологическое присоединение по временной схеме аннулируется.

Электроснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения обеспечивается:

а) до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором;

б) в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, - на срок до 12 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к сетям АО «ТГЭС».

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В случаях осуществления временного технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности - 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) с даты заключения договора;

# В случаях осуществления временного технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными, имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно и расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров - 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок);

# В иных случаях:

# 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

# 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Письменная форма заявки подается очно через Центр обслуживания потребителей, либо по средствам почтового отправления. | Не ограничен | Пункты 8-10 Правил технологического присоединения энергопринима-ющих устройств потребителей электрической энергии. |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законода-тельством | 1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о необходимости предоставления недостающих сведений и/или документов к заявке | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю в Центре обслуживания потребителей под роспись | 3 рабочих дня после получения заявки | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | При мощности энергоприни-мающих устройств свыше 670 кВт | 1.3. Направление АО «ТГЭС» копии заявки на рассмотрение системному оператору |  | 5 рабочих дней с даты получения заявки | Пункт 21 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Направление технических условий на согласование системному оператору (при максимальной мощности свыше 5 МВт) | 2.1. Направление заявителю уведомления об увеличении срока подготовки договора на ТП в связи с согласованием технических условий с системным оператором (при максимальной мощности свыше 5 МВт) | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей под роспись | - | Пункт 15, 21 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.2. Направление (выдача при очном посещении Центра обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Проект договора, подписанного со стороны АО «ТГЭС», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю в Центре обслуживания потребителей под роспись | 10 дней со дня получения заявки (полного пакета документов) | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.3. Подписание заявителем двух экземпляров договора ТП и направление в АО «ТГЭС» или представление в Центр обслуживания потребителей одного экземпляра |  | В случае не направления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней – заявка аннулируется. | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае несогласия заявителя с представленным АО «ТГЭС» проектом договора и (или) несоответствия его Правилам | 2.3.Заявитель направляет в АО «ТГЭС» мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора (или протокол разногласий к договору) | Письменная/ электронная (посредствам Личного кабинета) форма мотивированного отказа (протокол разногласий к договору) | 10 рабочих дней со дня получения подписанного АО «ТГЭС» проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Поступление в адрес АО «ТГЭС» от заявителя мотивированного отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора (или протокол разногласий к договору) | 2.4 Направление (выдача при очном посещении центра обслуживания) АО «ТГЭС» откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями (или подписанного протокола урегулирования разногласий или протокола разногласий к договору – в случае получения от заявителя протокола разногласий к договору) | Проект договора (протокола урегулирования разногласий и протокола разногласий) подписанного со стороны АО «ТГЭС», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдача заявителю в Центре обслуживания потребителей | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивирован-ного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Договор ТП подписан сторонами | 2.5. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных заявителем документов. | В письменной или электронной форме | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 3.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора | Пункт 15, 17 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 3.2. Выполнение АО «ТГЭС» мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 3.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 3.4. Направление уведомления заявителем в АО «ТГЭС» о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменная/ электронная (посредствам Личного кабинета) | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | При необходимости согласования АО «ТГЭС» технических условий с системным оператором | 3.5.Направление субъекту оперативно-диспетчерского управления уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий | Копия уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 дней со дня получения от заявителя уведомления | Пункты 94 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 4 | Проверка выполнения технических условий | Получение АО «ТГЭС» от заявителя уведомления о выполнении технических условий | 4.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | Акт о выполнении технических условий, при наличии замечаний – перечень замечаний. Выдаются заявителю под роспись. | в течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления | Пункты 83-89 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре | 4.2. Согласование Акта о выполнении технических условий, при наличии замечаний – перечня замечаний с субъектом оперативно-диспетчерского управления | Согласованный Акт о выполнении технических условий, перечень замечаний | в течение 25 дней со дня получения от заявителя уведомления | Пункт 97, 102 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае невыполнения заявителем требований технических условий. Получение от заявителя АО «ТГЭС» уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 4.3. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт о выполнении технических условий. | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний | Пункты 89 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случаях присоединения по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при мощности от 150 до 670 кВт. | 4.4. Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | в течение 5 дней со дня оформления Акта о выполнении технических условий. | Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | При мощности энергопринимающих устройств выше 670 кВт | 4.5.Получение заявителем разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. | Письменное разрешение | в течение 5 дней со дня оформления Акта о выполнении технических условий | Пп. «г» пункта 7, пункт 18(3) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Выполненные заявителем мероприятия соответствуют техническим условиям | 4.6. Подготовка и выдача заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах. Заявитель после подписания со своей стороны Акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр | Акт о выполнении технических условий в письменной форме выдается заявителю (под роспись в получении) | В течение 5 дней со дня получения заявителем для подписания акта о выполнении технических условий | Пункт 88 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | Подписанные сторонами акты о выполнении технических условий, о допуске приборов учета в эксплуатацию. | 5.1 Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.2. Оформление и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения. | Подписанный со стороны АО «ТГЭС» Акт об осуществлении ТП в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в Центре обслуживания под роспись | В течение 3-х рабочих дней со дня фактического присоединения | Пункт 19 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Подписанный сторонами Акт об осуществлении технологического присоединения | 5.3. Направление АО «ТГЭС» копии подписанного акта в энергосбытовую организацию | В письменной форме | В течение 2 рабочих дней после подписания акта сторонами | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |

Заместитель генерального директора

по реализации и развитию услуг АО «ТГЭС»                                                                      А.А. Галкин

# Footnotes

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861